## Slide 1: 04 - Hierarquia de Memória: Organização da cache
Arquitectura de Computadores
Licenciatura em Engenharia Informática
Luís Paulo Santos

## Slide 2: Material de apoio (mesmo que para 03 – Hierarquia da Memória: Conceitos Básicos)
“Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface” David A. Patterson, John L. Hennessy; 5th Edition, 2013
  Secção 5.1 (pags. 372 .. 378) – Introduction
  Secção 5.3 + 5.4 (pags. 383 .. 418) – The Basics of Caches + Performance
  Secção 5.8 (pags. 454 .. 461) – A Common Framework for Memory Hierarchy
  Secção 5.13 (pags. 471 .. 475) – Real Stuff: ARM Cortex-A8 and Intel Core i7
“Computer Systems: a Programmer's Perspective”; Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron--Pearson (2nd ed., 2011)
  Secção 1.5 + 1.6 (pags. 12 .. 14) – Introduction
  Capítulo 6 (pag. 560) – Preâmbulo
  Secção 6.2 .. 6.7 (pags. 586 .. 630)

## Slide 3: Organização da Cache
A memória (central) tem M bytes. O endereço tem m = log2 (M) bits
A cache organiza-se em linhas de B bytes. b=log2 (B) bits identificam um byte.
As linhas encontram-se agrupadas em S sets. s=log2 (S) bits identificam um set.
Cada set contém E linhas.
A organização da cache é caracterizada por (S, E, B, m)
000
B = 2b bytes
001
111
010
110
011
101
100
Set 00
Set 01
Set 10
Set 11
Cache (4, 2, B (?), m (?))
Número total de linhas = S * E
Capacidade da cache = S * E * B

## Slide 4: Organização da Cache
Cache (S, E, B, m)
Endereço
m = log2(M) bits
s = log2 S bits
t = m - s - b bits
block offset – b bits identificam o byte
dentro do bloco.
set index – s bits identificam o set
dentro da cache.
tag– t bits para a tag (a discutir depois).
000
B = 2b bytes
001
111
010
110
011
101
100
Set 00
Set 01
Set 10
Set 11
b = log2 B bits

## Slide 5: Mapeamento Directo
100010
000010
Organização da cache com E=1. Cada set só tem 1 linha.
Exemplo: (S = 8, E = 1, B = 4, m=6)
000000
000001
000010
000011
000100
000101
000110
000111
001000
001001
100000
100001
100100
100101
Mapeamento directo :
cada endereço de memória mapeia numa só linha
número elevado de colisões, mesmo com linhas livres
cold miss
cold miss
cold miss
hit
miss
colisão
B = 4
00
01
10
11
000000
V
Tag
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
CPU
001001
000110
100010
Cache
000
101
110
111
010
011
100
001
1

## Slide 6: Mapeamento Directo
Cache
000
101
110
111
010
011
100
001
Na máquina anterior com endereços de m=6 bits, 8 sets (S=8), mapeamento directo (E=1) e linhas de 4 bytes (B=4), todos os endereços da forma ?000?? mapeiam no set com o índice 000. Como é que o CPU determina qual o endereço que está na cache?
Os restantes bits mais significativos do endereço (apenas 1 bit neste exemplo) são colocados na tag. Número de bits da tag t=m-s-b
Tag
0
Como é que o CPU determina se uma linha da cache contem dados válidos?
Cada linha da cache tem um bit extra (valid) que indica se os dados dessa linha são válidos.
Valid
1
0
0
0
0
0
0
0
00
01
10
11

## Slide 7: Mapeamento Directo
(S = 8, E = 1, B = 4, m=7)
Cache
000
101
110
111
010
011
100
001
B = 4
00
01
10
11
V
Tag
1
1
1
1
1
0
1
10
00
11
11
10
11
01
00
1
Indique, dentro do tempo limite, qual o endereço mapeado na posição indicada da cache:
00 001 012 = 510
11 011 102 = 11010
00 111 002 = 2810
Inválido (V==0)
49 segs
29 segs
5 segs
15 segs
11 100 002 = 11210

## Slide 8: Mapeamento Directo
Considere uma máquina com um espaço de endereçamento de 32 bits, uma cache de 64 Kbytes, mapeamento directo e blocos de 32 bytes.
Quantos bits são necessários para a tag?
A cache tem 64 K / 32 sets, ou seja, 26*210 / 25= 211, logo o set index são 11 bits. O bloco offset são b=log2(32) = 5 bits. A tag será de t = m – s –b = 32-11-5 =16 bits.
Qual a capacidade total desta cache, contando com os bits da tag mais os valid bits?
Temos 64 Kbytes de dados.
2048 sets (== num. de linhas), cada com 2 bytes de tag = 4 Kbytes.
Cada linha tem um valid bit logo 2048 bits = 0,25 Kbytes
Capacidade total = 64+4+0,25 = 68,25 KBytes

## Slide 9: Mapeamento Directo
Número de sets (S) igual ao número de linhas
Uma linha por set (E=1)
Um endereço de memória mapeia em uma e uma só linha da cache
  Consequência: potencial para elevado número de colisões
O set index, e a linha correspondente da cache, é determinado de forma unívoca por s bits do endereço
    Consequência: hit time reduzido pois só é necessária a comparação de uma tag

## Slide 10: Mapeamento completamente associativo
1 único set (S=1) que contém todas as linhas
qualquer endereço pode mapear em qualquer linha
set index não é usado
Cache (1, E, B, m)
Endereço
m = log2(M) bits
b = log2 B bits
t = m - s - b bits
block offset – b bits identificam o byte dentro do bloco.
set index – s=0 bits não é utilizado pois só existe 1 set.
tag– t bits para a tag.

## Slide 11: Mapeamento Completamente Associativo
Organização da cache com S=1. Só existe 1 set que contém todas as linhas.
Exemplo: (S = 1, E = 8, B = 4, m=6)
Mapeamento completamente associativo:
um endereço de memória mapeia em qualquer linha
reduzido número de colisões
100010
000010
000000
000001
000010
000011
000100
000101
000110
000111
001000
001001
100000
100001
100100
100101
cold miss
cold miss
cold miss
hit
cold
miss
B = 4
00
01
10
11
000000
V
Tag
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0000
1
1
0010
0001
CPU
001001
000110
100010
Cache
000
101
110
111
010
011
100
001
1000
1

## Slide 12: Mapeamento completamente associativo
Considere uma máquina com um espaço de endereçamento de 32 bits, uma cache de 64 Kbytes, mapeamento completamente associativo e blocos de 32 bytes.
Quantos bits são necessários para a tag?
A cache tem 1 set (set index = 0 bits).
bloco offset são b=log2(32) = 5 bits.
A tag será de t = m – s –b = 32-0-5 =27 bits.

## Slide 13: Mapeamento Completamente Associativo
Um único set (S=1)
Todas as linhas pertencem ao mesmo set
Um endereço de memória mapeia em qualquer linha da cache
  Consequência: reduzido número de colisões
Como não existe set index a tag tem m-b bits e a procura de um endereço implica a comparação com todas as tags
    Consequência: hit time aumenta pois é necessário comparar com todas as tags, que têm um número elevado de bits

## Slide 14: Mapeamento n-way set associative
O mapeamento directo resulta num grande número de colisões.
O mapeamento fully associative implica um grande overhead em termos de tag e pesquisas mais longas nas linhas da cache.
O mapeamento n-way set associative representa um compromisso entre os 2.
A cache é dividida em S sets de E linhas.
Dentro de cada set o bloco pode ser colocado em qualquer linha.
Relativamente ao mapeamento directo - reduz-se o número de colisões
Relativamente ao mapeamento fully associative – reduz-se o número de bits de tag e o tempo de procura na cache (hit time)

## Slide 15: Mapeamento n-way set associative
S sets com E linhas cada
set index determina o set em que um endereço mapeia
um endereço mapeia em qualquer linha do respectivo set
Cache (S, E, B, m)
Endereço
m = log2(M) bits
b = log2 B bits
t = m - s - b bits
block offset – b bits identificam o byte dentro do bloco.
set index – s bits identificam o set.
tag– t = m –s –b bits para a tag.
s = log2 S bits

## Slide 16: Mapeamento n-way set associative
Exemplo: (S = 4, E = 2, B = 4, m=6)
Mapeamento n-way set associative:
compromisso entre mapeamento directo e mapeamento completamente associativo
100010
000010
000000
000001
000010
000011
000100
000101
000110
000111
001000
001001
100000
100001
100100
100101
cold miss
cold miss
cold miss
hit
cold
miss
B = 4
00
01
10
11
000000
V
Tag
0
0
0
0
0
0
0
0
1
00
1
1
00
00
CPU
001001
000110
100010
Cache
00
10
11
01
10
1

## Slide 17: Mapeamento n-way set associative
(S = 4, E = 2, B = 4, m=7)
Tag
100
Cache
000
101
110
111
010
011
100
001
B = 4
00
01
10
11
V
1
1
1
1
1
0
1
110
010
001
111
010
111
011
1
Indique, dentro do tempo limite, qual o endereço mapeado na posição indicada da cache:
010 00 012 = 3310
001 01 102 = 2210
49 segs
29 segs
15 segs
111 10 002 = 12010
00
01
10
11

## Slide 18: Mapeamento n-way set associative
Considere uma máquina com um espaço de endereçamento de 32 bits, uma cache de 64 Kbytes, mapeamento 8-way set associative e blocos de 32 bytes.
Quantos bits são necessários para a tag?
8 linhas por set (E = 8).
64K / (8*32) = 26 * 210 / ( 23 * 25) = 28 sets (s=8 bits)
bloco offset são b=log2(32) = 5 bits.
A tag será de t = m – s –b = 32-8-5 =19 bits.

## Slide 19: Mapeamento n-way set associative
S sets com E linhas cada
Um endereço de memória mapeia num único set
Um endereço de memória mapeia em qualquer linha do seu set
  Consequência: compromisso no número de colisões
Para localizar um endereço dentro do respectivo set é necessário comparar com as tags de todas as linhas desse set
    Consequência: compromisso no hit time

## Slide 20: Escrita na cache
O que acontece quando o CPU altera um byte ou palavra na cache?
Existem 2 políticas alternativas:
Write-through – a informação é escrita na cache e na memória central;
Write-back – a informação é escrita apenas na cache. A memória central só é actualizada quando o bloco for substituído.

## Slide 21: Write-through
Uma vez que a escrita é feita nos vários níveis da hierarquia, leva tanto tempo como o nível mais lento
Solução: usar um write-buffer. A escrita é feita no nível superior da cache e enviada para este buffer. O processador continua a executar e a escrita nos níveis mais lentos da hierarquia é feita de forma assíncrona. Problema: o write-buffer pode encher
Várias escritas sucessivas no mesmo bloco implicam também escritas sucessivas nos níveis mais caros da hierarquia

## Slide 22: Write-back
Uma vez que a escrita é feita no nível superior da hierarquia é mais rápida
Escritas consecutivas no mesmo endereço (mesmo bloco) não implicam múltiplas escritas nos níveis mais lentos. Esta escrita acontece apenas quando o bloco é substituído.
Uma vez que quando ocorre um miss o respectivo bloco tem que ser actualizado na memória (se foi escrito anteriormente), aumenta a miss penalty
Bastante mais complexo de implementar do que write-through

## Slide 23: Write-misses
Como tratar os write-misses?
write-allocate - o bloco é copiado de memória para a cache, a escrita é feita na cache e, se se tratar de write-through, também na memória ;
no-write-allocate - o bloco é escrito apenas na memória (escritas consecutivas no mesmo addr pagam sempre a miss penalty)

## Slide 24: Escrita na cache
Write-back
Vantagens
Minimização do número de escritas na memória central;
Cada palavra é escrita à velocidade da cache e não à velocidade da memória central
Desvantagens
Aumenta a miss penalty
Mais complexo de implementar
Write-through
Vantagens
Não aumenta a miss penalty, pois o bloco não tem que ser escrito num miss
Mais simples de implementar
Desvantagens
Várias escritas no mesmo bloco implicam várias escritas na memória central
As escritas são feitas à velocidade da memória central e não à da cache (embora os processadores actuais usem write-buffers para diminuir a ocorrência deste problema)

## Slide 25: Políticas de Substituição
Numa cache com algum grau de associatividade qual o bloco que deve ser substituído quando ocorre uma colisão?
Aleatoriamente (random) – o bloco a substituir é escolhido aleatoriamente.
Least Recently Used (LRU) – é substituído o bloco que não é usado há mais tempo.
LRU: a implementação é muito custosa para associatividade > 2 (eventualmente 4).
Alguns processadores usam uma aproximação a LRU.
A diferença de miss rate entre o esquema aleatório e LRU não é elevada (1.1 vezes superior para 2-way associative).
Se a miss penalty não é muito elevada o esquema aleatório pode ser tão, ou mais, eficaz como as aproximações ao LRU.

## Slide 26: Casos reais: ARM Cortex-A8 e Intel Core I7 920
[Computer Organization and Design: the Hardware / Software Interface
Patterson and Hennessy, 5th Edition, 2013]